ИНСТРУКЦИЯ

на датчик SEN10 (LX48)

Изделие представляет собой новый энергосберегающий коммутатор, оснащенный интегральной схемой и чувствительным датчиком. Это удобное, безопасное, автоматическое, энергосберегающее устройство. Прибор включает осветительное устройство, как только в зону работы датчика попадает человек. Прибор автоматически распознает дневное и ночное время суток. Возможности его использования очень широки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

Источник питания: 230V/AC 50Hz

Освещенность: ( 3 LUX ( дневной свет

Выдержка времени: min: 8 с ( 3 с

max: 7 мин ( 2 мин

Нагрузка: 1200 W

Угол обнаружения: 220°

Расстояние обнаружения: max 11 м ((24()

Температура окружающей среды: от –20 до +40(С

Влажность: ( 93 %

Высота установки: 1.5 м - 2.5 м

Потребляемая мощность: 0.45 W (в режиме ожидания - 0.1 W)

### Скорость обнаружения: 0,6 м/с - 1,5 м/с

### ФУНКЦИИ ПРИБОРА

- Расстояние обнаружения можно настроить: расстояние маленькое – кнопка регулирования расстояния нажата, большое расстояние – кнопка  отжата.

- Прибор распознает время суток: пользователь может настроить освещенность. Датчик может работать и днем, и ночью, если установить режим “sunshine” (max). Датчик работает при освещении менее 3 LUX, если установить режим “moon” (min).

- При подключении к сети индикаторная лампочка загорается 1 раз в 4 секунды, при получении сигналов - 2 раза в секунду.

- Выдержка времени постоянно добавляется. Когда прибор получает повторный сигнал, отсчет установленной (базовой) выдержки времени начинается снова.

- Выдержка времени может быть установлена по желанию пользователя.

#### УСТАНОВКА ПРИБОРА

- Отключите электропитание.

- Выкрутите винт из изолирующего основания, подготовьте отверстие для проводов. Вставьте провода электропитания и осветительного устройства в изолирующее основание.

- Зафиксируйте крепежное основание шурупом.

- Подсоедините провода электропитания и осветительного устройства к датчику как показано на рис.5.

- Зафиксируйте датчик на крепежном основании шурупом и подсоедините к сети.

ТЕСТ ПРИБОРА

- Регулятор освещения поверните против часовой стрелки на максимум, регулятор выдержки времени – по часовой стрелке на минимум.

- Сразу после включения электропитания контролируемое осветительное устройство не работает, а индикаторная лампочка загорается 1 раз в 4 секунды. Через 5 – 10 с осветительное устройство начинает работать, а индикаторная лампочка будет загораться два раза в секунду. При отсутствии сигналов осветительное устройство перестает работать через 5(30 с, а индикаторная лампочка загорается 1 раз в 4 секунды.

- После того, как осветительное устройство выключилось, проверьте прибор через 5-10 с, осветительное устройство должно начать работу, а индикаторная лампочка будет загораться 2 раза в секунду. Осветительный прибор перестанет работать через 5-15 с.

- Поверните регулятор освещения против часовой стрелки – на минимум (менее 3LUX) – при освещенности более 3 LUX устройство работать не будет, однако оно может работать, если закрыть окно обнаружения чем-либо непрозрачным (напр. полотенцем). При отсутствии сигналов осветительное устройство перестает работать через 5-15с.

- Внимание: если между первой и второй индукцией проходит 5 с, осветительное устройство перестает работать; если сигналы поступают постоянно – осветительное устройство работает непрерывно.

##### НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- Если осветительное устройство не работает, нужно проверить:

- соединение с электропитанием и осветительным устройством

- загорается ли индикаторная лампочка 1 раз в 4 секунды

- не сломано ли осветительное устройство

- загорается ли индикаторная лампочка чаще при получении сигналов

- соответствует ли установленный свет (день/ночь) окружающему освещению

- При плохой чувствительности прибора, проверьте:

- нет ли перед окном обнаружения препятствия, которое воздействует на получение сигналов

- температуру воздуха

- находится ли источник сигнала в поле обнаружения

- высоту установки

- Датчик не может автоматически выключить осветительное устройство, если:

- в поле обнаружения постоянно поступают сигналы

- установлена максимальная выдержка времени

- электропитание не соответствует указанному в инструкции

- температура около датчика меняется (кондиционер, центральное отопление и т.д.)

##### ПРИМЕЧАНИЯ

- Прибор устанавливается электриком.

- Прибор устанавливаться только на неподвижный объект.

- Перед окном обнаружения не должно быть подвижных или препятствующих обнаружению объектов.

- Избегайте установки в местах с меняющейся температурой, например, рядом с кондиционером, центральным отоплением, и т.д.

- При обнаружении неисправностей прибора, пожалуйста, не открывая прибор, обратитесь в сервисный центр.

# Text boxes

Рис.1

Рис.2

Направление движения, улавливаемое сенсором

Рис.3

Рис.4

Направление движения, не улавливаемое сенсором

Рис.5